САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»

СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 88033869-003-2011

Контроль качества в СРО

Часть 1. Кровля из полимерных и эмульсионно-битумных составов

Мурманск

2011

Предисловие

## Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Федерального закона «О техническом регулировании».

## Цели и принципы стандартизации, а также применение стандартов организаций в Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 «О техническом регулировании».

Настоящий стандарт может быть дополнен   изменениями и поправками в отношении контроля качества кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов,  не противоречащих федеральным законам и иным нормативным актам.

Сведения о стандарте

РАЗРАБОТАН: саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»  –  Протокол  от                          2011 г. №

© СРО «НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», 2011

Настоящий стандарт организации предназначен для внутреннего использования, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен без разрешения СРО «НП «ЖСОМ»

Содержание

| 1. | Область применения…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки………………………………………………………… | 4 |
| 3. | Термины и определения……………………………………………………… | 5 |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Обозначения и сокращения………………………………………………….. Требования к контролю качества кровли из полимерных и эмульсионно- битумных составов …………………………………………………………… 5.1 Общие положения ……………………………………………………… 5.2 Проведение контроля качества кровли …………………………… Порядок утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации …………………………………………………………………... Приложение 1…………………………………………………………………. Лист регистрации изменений………………………………………………... Библиография…………………………………………………………………. | 6 6 6 7 8 10 16 16 |
| . |  |  |

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# ___________________________________________________

Контроль качества в СРО

Часть 1. Кровля из полимерных и эмульсионно-битумных составов

# ___________________________________________________

# Дата утверждения - 2011 –

- Область применения

Настоящий стандарт  саморегулируемой организации  «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» распространяется на контроль качества устройства кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов при проведении периодических или внеплановых проверок строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, выполняемый специалистами Партнерства.

Настоящий стандарт организации устанавливает требования к  выполнению контроля качества устройства или ремонта кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов.

Требования настоящего СТО являются обязательными  для применения специалистами контролирующего органа Партнерства при проведении контроля качества устройства или ремонта кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов, выполненных или выполняемых  членом Партнерства.

Приоритетными направлениями контроля качества является обеспечение безопасных и энергосберегающих режимов эксплуатации зданий и  сооружений, безопасности окружающей среды, а также безопасности осуществления процесса устройства кровли.

При контроле качества работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов следует учитывать требования  законодательства Российской Федерации в отношении работ на этих объектах.

# Нормативные документы

При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

# ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

## ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Принята решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

от 20.07.2009 № 30-БНС)

## СНиП 31-03-2001 Производственные здания

## СНиП 31-04-2001 Складские здания

## СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

## СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 48.13330.2011 Организация строительства

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Термины,  определения и понятия

Стандарт саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» - документ, в котором  устанавливаются требования для многократного использования к осуществлению строительной или связанной со строительством   деятельности или ее результатов, и который направлен  на достижение оптимальной степени упорядочения в области саморегулирования, утвержденный Общим собранием  СРО «НП «ЖСОМ» и  обязательный для исполнения всеми ее членами.

# Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

# Строительный контроль - процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение измерений экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.

# Качество - совокупность характеристик объекта, относящиеся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Метод неразрушающего контроля – метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность к применению.

# Нормативный документ - документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и

сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, СП, ТСН, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, и т.д.).

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.)

(СП 13-102-2003).

Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и

# изготовления строительных изделий.

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

Основание под кровлю - в кровлях из мастичных материалов поверхность теплоизоляции, несущих плит, стяжек, а также существующей (при ремонте) мастичной кровли, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра.

Основной водоизоляционный ковер (в составе мастичных кровель) - слои мастик, армированных стекло - или синтетическими материалами, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер (мастичный) - слои из мастики, армированные стекло - или синтетическими материалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

Покрытие - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытиями верхнего этажа покрытие именуется чердачным.

4 Обозначения и сокращения

СТО – стандарт организации;

Партнерство – саморегулируемая организация  «Некоммерческое партнерство

«Жилищно-строительное объединение Мурмана»;

НД – нормативная документация;

Член Партнерства - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в саморегулируемую организацию  «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в установленном порядке.

- Требования к контролю качества кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов

### 5.1  Общие положения

### 5.1.1 Партнерство имеет право осуществлять контроль качества в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Партнерства, требований технических регламентов при устройстве и ремонте кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов (далее – кровля).

### 5.1.2 Контроль качества кровли начинается с проверки учредительных документов и документов, разрешающих устройство и ремонт кровель.

### 5.1.3 Проверка уровня технической оснащенности производства, в том числе необходимого оборудования для устройства,  ремонта, а также  контроля качества кровли может осуществляться по документам или визуально.

### 5.1.4 Проверка наличия персонала и повышения его квалификации осуществляется по документам.

### 5.1.5 Проверка наличия нормативной и технологической документации на работы по устройству и ремонту кровель осуществляется визуально.

### 5.1.6  Проверка методов контроля, в том числе методов контроля технологических режимов может осуществляться по документам.

### 5.1.7 Проверка  наличия договоров с аккредитованными лабораториями на выполнение тех видов испытаний, которые член Партнерства при устройстве кровли не может выполнить собственными силами, осуществляется по документам.

### 5.1.8 Проверка  наличия входного контроля проектной документации, в том числе

### наличия  проекта организации строительства (ПОС), где это предусмотрено,

### осуществляется по документам.

5.1.9 Проверка  наличия необходимых журналов (общего по форме Приложения 1

РД 11-05; специальных журналов по устройству и ремонту кровли; авторского надзора;

лабораторного контроля, в том числе технологических режимов).

5.1.10 Проверка обеспечения складирования и хранения материалов, веществ, оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов осуществляется визуально.

5.1.11 Проверка наличия необходимых средств измерений с соответствующими свидетельствами и паспортами осуществляется по документам и визуально.

## 5.1.12 Проверка согласованного  с заказчиком и проектной организацией обоснования отличающихся от предусмотренных нормативных или  технологических способов производства работ и организационно-технологических решений, а также установленных  методов, объемов и видов регистрации контроля качества работ (при наличии).

5.1.13 Проверка наличия актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих  устройство каждого соответствующего нижележащего элемента кровли.

## 5.1.14 Проверка наличия актов испытания и опробования устройства кровли.

## 5.2 Проведение контроля качества кровли

### 5.2.1 Член Партнерства, осуществляющий устройство кровли, обязан обеспечить контроль на всех стадиях производства работ в установленном порядке.

### 5.2.2   Контроль качества устройства кровли специалистами Партнерства включает проверку по пунктам 5.1.2 – 5.1.14 и нижеперечисленную проверку.

### 5.2.2.1 Проверку подготовительных работ под изоляционное покрытие осуществляют по журналам и  актам освидетельствования:

## - заделку швов между сборными плитами;

## - устройство температурно-усадочных швов;

## - монтирование закладных элементов;

## - оштукатуривание участков вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания изоляции.

### 5.2.2.2 Проверку соответствия применяемых для устройства кровли материалов требованиям проекта и (или) технических регламентов, а также наличия согласований проектной организации и заказчика на замену предусмотренных проектом материалов и составов (при необходимости) осуществляют по документам.

## 5.2.2.3 Проверку  организации испытаний кровельных материалов лабораторией члена Партнерства или  аккредитованной лабораторией осуществляют по документам.

### 5.2.2.4  Проверку технологии подготовки материалов, включая соблюдение температурных показателей (при необходимости) осуществляют по журналам или технологическим картам.

### 5.2.2.5  Проверку подготовки основания под изоляционное покрытие осуществляют по журналам и  актам освидетельствования:

## - соответствие материала основания проекту;

## -  выравнивание поверхности основания и уклоны;

## - соблюдение правил сопряжения смежных поверхностей;

## - обеспыливание, высушивание, грунтование;

## - влажность основания.

## 5.2.2.6 Проверку технологического процесса устройства кровли осуществляют по журналам или технологическим картам:

## - температуру воздуха;

## - температуру мастики;

## - соответствие количества наносимых слоев мастики указаниям проекта;

## - толщину слоев мастики;

## - качество работ по армированию мастичной кровли стекломатериалами;

## - соблюдение требований по усилению водоизоляционного ковра в местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т.д.) на участках ендов;

## - качество устройства защитного слоя кровли.

## 5.2.2.7  Проверку качества готового изоляционного покрытия осуществляют по актам освидетельствования или журналам:

- проверку внешнего вида (сплошности ковра, отсутствия раковин, вздутий, пузырей, разрывов, губчатого строения, потеков и наплывов);

## - проверку соответствия фактического уклона проектному;

## - проверку водонепроницаемости;

## - проверку адгезии (прочность сцепления покрытия с основанием и между собой);

## - проверку толщины покрытия.

## 5.2.2.8  Проверку соблюдения требований по усилению водоизоляционного ковра в

## местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т.д.) на участках ендов осуществляют по журналам или актам освидетельствования.

## 5.2.2.9 Проверку прочности сцепления слоев с основанием и между собой, плотность и монолитность покрытия, ровность покрытия, количество наносимых слоев мастики и их толщину осуществляют по журналам и  актам освидетельствования.

## 5.2.2.10  Проверку качества работ армированной мастичной кровли (расстил армирующей прослойки) осуществляют по журналам или технологическим картам.

## 5.2.2.11 Проверку качества пароизоляции, пароотведения и теплоизоляции осуществляют по актам освидетельствования или журналам.

## 5.2.2.12 Проверку качества защитного слоя кровли осуществляют по журналам или технологическим картам (определение толщины слоя, фракционного состава, в лакокрасочном покрытии – отсутствие пор, кратеров, трещин и других дефектов).

## 5.2.2.13 Проверку устройства ендов, разжелобков, карнизных и фронтонных свесов, их покрытий, а также примыканий кровли осуществляют по журналам или актам освидетельствования.

## 5.2.2.14 Проверку стока воды со всех участков кровли осуществляют по журналам, технологическим картам или актам освидетельствования (проектные уклоны и отметки, уклоны ендов, разжелобков).
         5.2.2.15 Проверку наличия защитных ограждений осуществляют визуально.

## 5.2.2.16 Проверку организации контроля исправления дефектов осуществляют по журналам или положениям организации.

### 5.2.2.17 Проверку организации техники безопасности и охраны труда осуществляют по инструкциям организации.

### 5.2.2.18 Проверка наличия метрологической поверки контрольно-измерительного оборудования и инструментов осуществляется по графикам или журналам.

### 5.2.2.19 Проверку организации неразрушающего контроля устройства кровли (при наличии) – осуществляют по методикам.

## Порядок  утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации

6.1 Согласованный проект настоящего стандарта организации утверждается Решением общего собрания членов СРО «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана».

6.2 Утвержденный оригинал СТО находится у специалиста Партнерства, ответственного за нормативную документацию. Для пользования изготавливают электронную копию стандарта и размещают на официальном сайте Партнерства, предназначенном для работы членов СРО с документацией.

6.3 	При необходимости внесения изменений в утвержденный СТО, измененный

текст печатается на отдельном листе и утверждается приказом правления Партнерства. Изменения в текст СТО вносятся путем замены листов на измененные. В «Листе регистрации изменений», прилагаемом к оригиналу документа, делается отметка о внесении изменений. Замененные листы изымаются из всех экземпляров стандарта. Замененные листы оригинала СТО хранятся в деле документа для сведения, замененные листы копий изымаются и уничтожаются.

6.4	Отмена СТО осуществляется в случае потери его актуальности, полной переработки в связи с изменением нормативной базы или другими причинами. Отмена СТО осуществляется  Решением Общего собрания Партнерства. В приказе устанавливается срок хранения дела стандарта или решение о его уничтожении. Все копии СТО изымаются и уничтожаются.

6.5  С момента утверждения СТО и до его уничтожения вся информация хранится в

деле стандарта. В дело входят: оригинал СТО в печатном виде и его электронная копия; копии Решений о его утверждении, внесении изменений, отмене, уничтожении; копии внесенных изменений. После окончания срока действия СТО по распоряжению директора Партнерства дело СТО уничтожается или передается на архивное хранение для сохранения информации.

Приложение 1

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N _____

по ___________________________________________________________________________

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный  адрес)

Застройщик __________________________________________________________________

(наименование застройщика, номер и дата выдачи свидетельства

_____________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/ факс - для

_____________________________________________________________________________

юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,

_____________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заказчик _____________________________________________________________________

(наименование заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

_____________________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место проживания, _____________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о выданном разрешении на строительство _____________________________                           (номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_____________________________________________________________________________

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата

__________________________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

____________________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих

____________________________________________________________________________________

подготовку проектной документации, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

____________________________________________________________________________________

для физических лиц, сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами,

_____________________________________________________________________________________

осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный  представитель  лица,  осуществляющего   подготовку проектной

документации,   по   вопросам   проверки  соответствия выполняемых  работ  проектной  документации  (далее  -  авторского надзора)

| N N п/п | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственной экспертизе проектной   документации   в случаях,  предусмотренных  статьей  49  Градостроительного кодекса Российской Федерации

_____________________________________________________________________________

(номер, дата заключения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

_____________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

____________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

____________________________________________________________________________________

юридических лиц, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося

_____________________________________________________________________________________

физическим лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный    представитель  застройщика  или  заказчика    по вопросам строительного контроля

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный       представитель     лица,       осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Другие  лица,  осуществляющие строительство,   их   уполномоченные

Представители

| N N п/п | Наименование лица, осуществ- ляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществ- ляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающе-го полномочие | Выполняе- мые работы по строи- тельству, реконструк- ции, капи- тальному ремонту объекта капитально-го строи- тельства | Подпись уполно- моченно- го пред- стави- теля лица, осущест- вляющего строи- тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственном строительном надзоре _____________________________

(наименование органа государственного

_____________________________________________________________________________________

строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность

_____________________________________________________________________________________

должностного лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

_____________________________________________________________________________________

номер, дата приказа (распоряжения))

Общие сведения об объекте капитального строительства

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные характеристики

____________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта  объекта капитального строительства _________________________________________________

(дата)

Окончание  строительства,  реконструкции,   капитального   ремонта объекта

капитального строительства __________________________________________________

(дата)

В настоящем журнале ____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и   скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с ________ по

_________________ (заполняется в случае, если в   процессе   строительства,  реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

________               _____________________            ___________________________________

(личная                     (расшифровка подписи)                  (должность - для застройщика или

подпись)                                                                              заказчика, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося  юридическим лицом)

Регистрационная  надпись органа   государственного   строительного надзора

(заполняется   должностным   лицом     органа     государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

________________                     _____________________             _______________________

(личная подпись)                        (расшифровка подписи)              (должность)

"__" _______________ ____ г.

Сведения  об  изменениях  в  записях  Титульного    листа   общего

журнала работ

| N N п/п | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала  лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Наимено- вание лица, осущест- вляющего строи- тельство | Фамилия, ини- циалы, долж- ность лица, входящего в список инже- нерно-техни- ческого пер- сонала | Дата начала работ на объекте ка- питального строитель- ства с ука- занием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строи- тельства | Должность, фами- лия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществ- ляющего строи- тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет  выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

| N N п/п | Наименование специального журнала (журнала ав- торского надзора) и дата его вы- дачи | Наименование лица, осуще- ствляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной доку- ментации), ведущих журнал, их уполномоченных предста- вителей с указанием долж- ности, фамилии, инициалов | Дата передачи застрой- щику или заказ- чику журнала | Подпись уполномо- ченного представите- ля застройщи- ка или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Дата выполне- ния работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Сведения о проведении строительного контроля при строитель- стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | Выяв- ленные недос- татки | Срок устране- ния выяв- ленных недос- татков | Дата устране- ния недос- татков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выяв- ленные недос- татки | Срок устра- нения выяв- ленных недос- татков | Дата устране- ния не- достатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляю- щего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись долж- ностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

##### Лист регистрации изменений настоящего стандарта организации

| Номер изме-нения | Номера страниц | Всего страниц после внесе-ния изме- нения | Инфор-мация о поступ-лении из-менения (номер сопро-води-тельного письма) | Под-пись лица, внес-шего изме-нение | Фами-лия этого лица и дата внесе-ния изме- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заме-ненных | Дополни- тельных | Исклю-ченных | Изме- ненных |  |  |  |  |

Библиография

_____________________________________________________________________________

## ОКС 91.060.20

## _____________________________________________________________________________